Извещение о проведении запроса котировок

Заказчик: Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Башкортостан Сибайский медицинский колледж (ГАОУ СПО РБ Сибайский МК)

Почтовый адрес заказчика: 453830,РБ,г.Сибай,ул.З.Валиди,55

Адрес электронной почты заказчика: sibaymed@mail.ru

Источник финансирования заказа: Субсидии на иные цели.

Контактный телефон/факс: (34775) 3-00-72

Наименование услуг: Проведение капитального ремонта кабинетов 2-го и 3-го этажа учебного корпуса.

Место оказания услуг:  453830,РБ,г.Сибай,ул.З.Валиди,55

Срок оказания услуг: в течение месяца с даты заключения договора.

Срок заключения договора: договор может быть заключен не ранее семи и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на сайте заказчика протокола, составленного по результатам закупки.

Количество выполнения работ: согласно дефектной ведомости на капитальный ремонт кабинетов учебного корпуса ГАОУ СПО РБ Сибайский МК.

Количество и гарантия выполненных работ: качество выполняемых работ должно соответствовать нормам, правилам, стандартам на выполнение данного вида работ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление производиться за счет Подрядчика. Подрядчик обязуется гарантировать качество работ в течение 24 месяцев со дня приемки работ.

Сведения о включенных расходах в цену товара: цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: безналичный расчет

Максимальная цена договора 247 267 000,00  рублей.

Место подачи котировочных заявок: 453830, РБ, г.Сибай, ул.З.Валиди,55

Контактный телефон/факс: (34775) 3-00-72. Исполнитель: Янюлдашова Гульназ Иршатовна.

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00 «18» июля 2012 г. до 17-00 «01» августа 2012 г. (по местному времени заказчика).

Требования к участникам закупок в соответствии с Положением:

- Заполненная котировочная заявка;

- Полученная не ранее чем за 6 месяцев заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- Копия свидетельства о государственной регистрации;

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- Копия лицензии (если работы относятся к лицензируемым видам деятельности);

- Копия свидетельства, подтверждающего членство в саморегулируемой организации;

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление  действий от имени участника заупок (копия решения о назначение или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок)

Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена поставки превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на сайте заказчика sibaymed.ucoz.ru  протокола, составленного по результатам закупки.

Приложение: техническое задание (Приложение №1).

- форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, проект договора, требования к участникам закупок   размещены на сайте заказчика sibaymed.ucoz.ru

Дефектная ведомость

На капитальный ремонт кабинетов учебного корпуса

ГАОУ СПО РБ Сибайский МК

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,15 |  |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,05 |  |
| 3 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |  |
| 4 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,11 |  |
| 5 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металличе-ским каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,49 |  |
| 6 | Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 2,45 |  |
| 7 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь про-ема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,048 |  |
| 8 | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия | м2 | 4,8 |  |
| 9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,98 |  |
| 10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка)сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,28 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа «Ветонит»)толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхностей | 0,72 |  |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа «Ветонит»)толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,15 |  |
| 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленными под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,41 |  |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленными под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,72 |  |
| 15 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |
| 16 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |  |
| 17 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 18 | Светильник с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | Шт. | 3 |  |
| 19 | Люстры и подвесом количеством ламп: до 5 | 1шт | 3 |  |
| 20 | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ | Шт. | 3 |  |
| 21 | Кабель двух-четырехжильный, сечение жилы до 16мм2 с креплением накладными скобами, полосками установкой ответвительных коробок | 100м | 0,3 |  |
| 22 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,31 |  |
| 23 | Разборка плинтусов: деревянных и их пластмассовых материалов | 100м2 плинтуса | 0,35 |  |
| 24 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100м2 основания | 0,11 |  |
| 25 | Устройство постилающих слоев: бетонных | 1м3 подстилающего с лоя | 0,53 |  |
| 26 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20мм | 100м2 стяжки | 0,11 |  |
| 27 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100м2 покрытия | 0,11 |  |
| 28 | Устройство плинтусов? Из плиток керамических | 100м2 плинтуса | 0,4 |  |
| 29 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100м2 покрытия | 0,21 |  |
| 30 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100м2 покрытия | 0,21 |  |
| 31 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный:»TARKETT SYNERGY»(толщина 4,2мм, толщина защитного слоя 0,74мм,ширина 3м,вес 3,2, класс33) | М2 | 21,42 |  |
| 32 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100м плинтуса | 0,26 |  |

Требования к качеству и безопасности работ

- Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

  - Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002 г.;

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

  - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

  - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

  - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7);

  - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987г. № 280);

  - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказом Минрегиона России от 01.09.2009 № 390);

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 19.04.2004 №70).

- Используемые при производстве работ материалы (комплектующие) должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящих технических требованиях, а также государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (комплектующих).

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

  - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;

  - СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

  - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

  - ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности».

###### Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта  Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

- Выполнить предусмотренные настоящим Договоры работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, а также в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

  - Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.;

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»;

  - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

  - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

  - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утверждено Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7);

  - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. № 280);

  - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказом Минрегиона России от 01.09.2009 № 390);

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 19.04.2004 №70).

ГОСТЫ, СНИПы, рекомендации по кровельным работам

-  Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. Стандарт Организации.

- Указания по технической эксплуатации крыш жилых зданий с рулонными, мастичными и стальными кровлями

- Строительные нормы и правила (СНИП II-26-76) Кровли

- Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний. Пособие.

- ВСН 026-85. Устройство новых и ремонт существующих кровель типовых жилых, общественных и промышленных зданий с применением полимерных мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов

- ВСН 12-94. Инструкции по устройству кровель типовых жилых домов с применением полимерных мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов.

- ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная.Лестницы пожарные наружные стационарные.Ограждения кровли.Общие технические требования.Методы испытаний.

- ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие техническое условия.

- ГОСТ 30547-97 Материалы кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.