Извещение о проведении запроса котировок

Заказчик: Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Башкортостан Сибайский медицинский колледж (ГАОУ СПО РБ Сибайский МК)

Почтовый адрес заказчика: 453830,РБ,г.Сибай,ул.З.Валиди,55

Адрес электронной почты заказчика: sibaymed@mail.ru

Источник финансирования заказа: Субсидии на  иные цели.

Контактный телефон/факс: (34775) 3-00-72

Наименование услуг: Капитальный ремонт кровли теплого перехода и мастерских учебного корпуса ГАОУ СПО РБ Сибайский МК

Место оказания услуг:  453830, РБ,  г. Сибай,ул.З.Валиди,55

Срок оказания услуг: в течение месяца с даты заключения договора

Условия выполнения работ: качественное выполнение работ, сдача работ в установленные сроки.

Количество выполнения работ: согласно дефектной ведомости капитальный ремонт кровли теплого перехода и мастерских учебного корпуса ГАОУ СПО РБ Сибайский МК

Количество и гарантия выполненных работ: качество выполняемых работ должно соответствовать нормам, правилам, стандартам на выполнение данного вида работ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление производиться за счет Подрядчика. Подрядчик обязуется гарантировать качество работ в течение 24 месяцев со дня приемки работ.

Сведения о включенных расходах в цену товара: цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: безналичный расчет, по факту выполненных работ, в течение 20 (двадцати) дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Максимальная цена договора:   191 060,00  рублей.

Место подачи котировочных заявок: 453830, РБ, г.Сибай, ул.З.Валиди,55

Контактный телефон/факс: (34775) 3-00-72. Исполнитель: Янюлдашова Гульназ Иршатовна.

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00 «20»  августа   2012 г. до 17-00 «03» сентября  2012 г. (по местному времени заказчика).

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме.

Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена поставки превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на сайте заказчика sibaymed.ucoz.ru  протокола, составленного по результатам закупки.

Приложение: техническое задание (Приложение №1).

- форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, проект договора, требования к участникам закупок   размещены на сайте заказчика sibaymed.ucoz.ru

Приложение № 1

Утверждаю

Директор ГАОУ СПО РБ

Сибайский МК

Л.Ш. Гильмуллина

«___»___________ 2012г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт кровли теплого перехода и мастерских учебного корпуса ГАОУ СПО РБ Сибайский МК

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.Новый Раздел |
| 1 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,5 м2 | 100 мест | 0,1 |  |
| 2 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1м3 кладки | 0,2 |  |
| 3 | Устройство желобов: подвесных | 100м желобов | 0,4 |  |
| 4 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровлей к стенам и парапетам высотой: до 600мм без фартуков | 100м промыканий | 0,4 |  |
| 5 | Устройство кровли с применением жидкой резины Профикс КС | 1м2 покрытия | 220 |  |

Приложение № 2

Требования к качеству и безопасности работ

- Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

  - Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002 г.;

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

  - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

  - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

  - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7);

  - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987г. № 280);

  - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказом Минрегиона России от 01.09.2009 № 390);

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 19.04.2004 №70).

- Используемые при производстве работ материалы (комплектующие) должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящих технических требованиях, а также государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (комплектующих).

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

  - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;

  - СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

  - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

  - ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности».

###### Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта  Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

- Выполнить предусмотренные настоящим Договоры работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, а также в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

  - Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.;

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»;

  - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

  - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

  - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утверждено Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7);

  - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. № 280);

  - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказом Минрегиона России от 01.09.2009 № 390);

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 19.04.2004 №70).

ГОСТЫ, СНИПы, рекомендации по кровельным работам

-  Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. Стандарт Организации.

- Указания по технической эксплуатации крыш жилых зданий с рулонными, мастичными и стальными кровлями

- Строительные нормы и правила (СНИП II-26-76) Кровли

- Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний. Пособие.

- ВСН 026-85. Устройство новых и ремонт существующих кровель типовых жилых, общественных и промышленных зданий с применением полимерных мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов

- ВСН 12-94. Инструкции по устройству кровель типовых жилых домов с применением полимерных мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов.

- ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная.Лестницы пожарные наружные стационарные.Ограждения кровли.Общие технические требования.Методы испытаний.

- ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие техническое условия.

- ГОСТ 30547-97 Материалы кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

проект

ДОГОВОР № _____

Капитальный ремонт кровли теплого перехода и мастерских учебного корпуса ГАОУ СПО РБ Сибайский МК

г. Сибай                                                             	         	             « __ » ______  2012 г.

Государственное автономное образовательное учреждение  среднего профессионального образования Республики Башкортостан Сибайский  медицинский колледж, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гильмуллиной Лилии Шарифовны, действующей на основании Устава  с одной стороны, и 						___, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице 				действующего на основании 			, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» ____________ 2012г.  №____,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик из своих материалов, на своем оборудовании и инструменте со своими расходными материалами принимает на себя обязательства по выполнению капитального ремонта мягкой кровли перехода из учебного корпуса в спортзал ГАОУ СПО РБ Сибайский медицинский колледж по адресу: г. Сибай, ул. З. Валиди,55 (далее -  Работы) в соответствии со Сметой № ______ и Дефектной ведомостью являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Финансирование Работ на Объекте, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора осуществляется за счет бюджетных источников финансирования.

2. Цена договора

2.1. Цена настоящего Договора составляет:                           (              ) рублей и является неизменяемой на весь период действия Договора.

2.2. Цена может быть снижена по согласованию сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору составляют один месяц с даты подписания Договора.

3.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

3.3. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в подпункте 3.1. настоящего Договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права Заказчика:

4.1.1. 	Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.1.2.	Требовать от Подрядчика исправления всех допущенных недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. В течение десяти дней после получения от подрядчика извещения об окончании Работ осмотреть и принять результат Работ, а при обнаружении недостатков в Работах немедленно заявить об этом  Подрядчику.

4.2.2. Предоставить Подрядчику подъездные пути для подвоза материалов, точки подключения электроэнергии 220В и воды в пределах зоны производства Работ.

4.2.3. Оплатить Подрядчику Работы в размере и сроки, установленные Договором.

4.3. Права Подрядчика:

4.3.1. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных ненадлежащим исполнением обязательств убытков.

4.4. Обязанности Подрядчика:

Для выполнения Работ по ремонту Объекта в соответствии с настоящим Договором  подрядчик обязуется:

4.4.1. Качественно выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, утвержденной Дефектной ведомостью, СНиП, действующими нормами, правилами выполнения Работ и техническими условиями на собственном оборудовании, инструменте, расходных и строительных материалах.

4.4.2. Обеспечивать выполнение Работ в пределах цены, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.

4.4.3.   При привлечении субподрядных организаций брать письменное разрешение у Заказчика.

4.4.4. Выполнять Работы на Объекте используя материалы и оборудование надлежащего качества предварительно согласовав их с Заказчиком.

4.4.5. Безвозмездно по требованию Заказчика исправить все допущенные недостатки, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока со дня принятия Работ.

4.4.6. Назначить приказом ответственного за производство Работ, ведение исполнительной документации и выполнение условий и норм охраны труда на объекте. Производить Работы в письменно согласованное с Заказчиком время.  При необходимости ведения Работ в нерабочее время согласовывать список сотрудников привлекаемых Подрядчиком для этих Работ.

4.4.7. Предоставить материалы, конструкции и детали, расходные материалы  для производства Работ свободные от  имущественных и иных претензий третьих лиц.

4.4.8. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение на строительном объекте рабочим персоналом правил по охране труда, пожарной безопасности, ежедневную уборку строительного мусора и его вывоз, необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, рациональному использованию территории и земли.

4.4.9. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки работ за пределы объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

4.4.10. Предоставить Заказчику на утверждение сметные материалы в письменном виде.

4.4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

5.1. Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме № КС-2, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (приемосдаточную, исполнительную документацию, сертификаты материалов и т.д.).

5.2. Заказчик в течение 20-ти дней осуществляет проверку выполненных работ, качество примененных материалов, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

5.3. Результат приемки Работ Заказчиком оформляется Актом приемки.

5.4. Не позднее 15 дней после утверждения Акта приемки Подрядчик предъявляет    Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме №КС-3.

Заказчик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку в течение 7 рабочих дней с момента получения справки или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

5.5. Расчет за фактическое выполнение Работ на Объекте производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, комплекта исполнительной документации (журнала производства работ, актов на скрытые работы, актов электроработ, схем производства работ, финансового отчета и т.д).

5.6. Оплата выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с формой №КС-3 и счет-фактуры по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течении 20 дней, с учетом условий настоящего Договора.

5.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Дефектной ведомости, и не оформленные в согласованном Заказчиком порядке, оплате не подлежат.

5.8. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные Работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с Дефектной ведомостью, действующими нормами и техническими условиями, а так же своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

7.2. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов, соответствие их сертификатам, государственным стандартам и другим документам удостоверяющих их качество.

7.3. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Договору Работы, составляет 24 месяца с даты утверждения Акта приемки работ по форме №КС-2.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны иных лиц.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу за счет Подрядчика, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает прав сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта комиссии о приемки выполненных работ.

8.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.

8.8. В случае порчи имущества Заказчика Подрядчик возмещает его стоимость в полном размере.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. Споры по вопросам, возникающим при исполнении настоящего Договора, не нашедшие разрешения по обоюдному согласию, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договор, вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

10.2. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

10.3. Договор считается оконченным после фактического исполнения сторонами взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

11. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

12. Договорная документация

12.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между Заказчиком и Подрядчиком, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как неотъемлемая часть Договора:

- Смета на капитальный ремонт мягкой кровли буфета и перехода учебного корпуса   ГАОУ СПО РБ Сибайский медицинский колледж по адресу: г. Сибай, ул. З. Валиди, 55;

- Дефектная ведомость на капитальный ремонт мягкой кровли столовой  ГАОУ СПО РБ Сибайский  медицинский колледж по адресу: г. Сибай, ул. З. Валиди, 55;

- Свидетельство СРО.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»                                                               «Подрядчик»

| ГАОУ СПО РБ Сибайский медицинский колледж Юридический адрес: 453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. З. Валиди, 55 тел.: (34775) 3-00-90, 3-00-72 Реквизиты для перечислений: Министерство финансов Республики Башкортостан (Лицевой счет 30113040180 ГАОУ СПО РБ Сибайский МК) ИНН 0267002383/ КПП 026701001 БИК 048073001 Р/счет 40601810400003000001 в ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа ОКАТО 80443000000, ОКПО 01965774 Директор __________ Л.Ш. Гильмуллина | Директор ___________ |
| --- | --- |

м.п.							    м.п